EDIFIER

R1010BT

Głośniki multimedialne

Podręcznik użytkownika

Co zawiera opakowanie?

Zawartość opakowania:

Kontrolka głośników

| 1. Główne pokrętło głośności/ wybór wejścia Naciśnij przycisk (in) w celu nawigowania pomiędzy źródłami sygnału audio: LINE IN->Bluetooth. Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności, aby odłączyć się od urządzeń Bluetooth 2. Regulacja poziomu basów 3. LINE IN A port wejścia | 4. LINE IN B port wejścia 5. Kabel zasilający 6. Wyłącznik zasilania 7. Zacisk przewodu (aby podłączyć głośnik pasywny) 8. Wskaźnik zielony: Tryb LINE IN niebieski: Tryb Bluetooth |
| --- | --- |

Połączenie

Wejście LINE IN

1. 	Naciśnij pokrętło głośności na aktywnym głośniku, aby wybrać wejście LINE IN. Wskaźnik LED zmieni kolor na zielony, gdy zostanie wybrana linia wejściowa “LINE IN”.

2. 	Za pomocą dołączonego kabla audio, podłącz do głośnika źródła dźwięku audio (telefony komórkowe, tablety itp).

3. 	Odtwarzaj dźwięki audio ze swojego urządzenia i odpowiednio dostosuj głośność.

Wejście via Bluetooth

Parowanie

1. 	Włącz głośnik i przełącz się do trybu Bluetooth, naciskając pokrętło głośności głośnika aktywnego, aż wskaźnik LED przełączy się wskazując kolor niebieski.

2. 	Przejdź do sekcji konfiguracji na urządzeniach źródłowych (telefony komórkowe, tablety itd.) i wyszukaj najbliższe urządzenia Bluetooth, na ich liście znajdziesz “EDIFIER R1010BT”.

3. 	Sparuj swoje urządzenie z “EDIFIER R1010BT”.

4. 	Odtwarzaj ścieżkę audio na swoim urządzeniu i ustaw głośność na żądany poziom.

5. 	Aby odłączyć Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj regulator głośności na około 2 sekundy.

Uwaga:

1. 	Kompatybilność (zgodność) połączenia urządzeń Bluetooth może się różnić pomiędzy tymi urządzeniami, w zależności od wersji oprogramowania urządzeń źródłowych.

2. 	Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Bluetooth tego produktu, proszę się upewnić, że twoje urządzenie mobilne obsługuje profil A2DP.

3. 	Kod PIN dla połączenia jest równy “0000”, jeśli jest potrzebny.

Parowanie z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie

Głośnik jest w stanie łączyć się jednocześnie z dwoma różnymi urządzeniami Bluetooth, aby zapewnić nieprzerwane odsłuchiwanie muzyki.

Oto jak to działa:

1. 	Sparuj swoje urządzenie z pierwszym urządzeniem Bluetooth

2. 	Następnie, sparuj swoje urządzenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

Zostały one, właśnie w ten sposób, ustawione. Głośnik jest podłączony do obu urządzeń jednocześnie, dzięki czemu ty i twój przyjaciel jesteście w stanie wybierać i odtwarzać muzykę z dwóch urządzeń.

Dane techniczne

Moc wyjściowa:  	R/L: 12W+12W

Poziom hałasu:  	≤ 25dB(A)

Typ wejścia:  	Podwójne porty stereo RCA, Bluetooth

Czułość wejścia:  	Line in A: 700mV±50mV

Line in B: 500mV±50mV

Bluetooth: 400mFFS±50mFFS

Pasmo przenoszenia:  	65Hz-17KHz

Sterownik basów: 	4 inch (106mm)

Sterownik tonów wysokich:  	Φ 13mm

"Gwarancja na wszystkie produkty marki Edifi - 24 miesiące, Serwis
"Door to Door" - my odbieramy towar od klienta i wysyłamy go na nasz
koszt. Z danymi do odbioru prosimy zgłaszać się mailowo: info@impulspc.pl"

Wydanie podręcznika użytkownika 1.0, z lutego 2017

IB-200-R1000B-00

Oficjalny przedstawiciel i importer:
Sinus Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 247/249
93-231 Łódź
Tel./Fax: 042 649 16 57
www.edifier.com
© 2017 Edifier International Limited. All rights reserved.
Wydrukowano w Chinach

UWAGA:
Z uwagi na ciągłe ulepszenia techniczne oraz unowocześnianie systemu, informacje tu zawarte mogą ulec
okresowym zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia.
Produkty marki Edifier są dostosowane do rożnych zastosowań . Zdjęcia i ilustracje wykorzystane w instrukcji
mogą nieznacznie rożnić się od produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rożnic należy opierać się na
wyglądzie rzeczywistego produktu.

# Text boxes

Kabel połączeniowy audio 3,5(F) -RCA (0,1 m)

Kabel audio 3.5mm-RCA (1,7m)

Kabel połączeniowy głośników (2,5M)

Podręcznik użytkownika

Głośnik aktywny

Głośnik pasywny

Pokrętło głośności/Wybór wejścia

Basy

Niebieski